Машины, регистрируемые в органах

гостехнадзора

Сборник

часть 3

Комбайны зерноуборочные

Красноярский завод комбайнов

| Комбайн «Енисей 1200-РМ» Вид движителя гусеничный Производительность, т/ч 8-9 Пропускная способность, кг/с 7-9 Двигатель: модель Д-442-50 мощность, кВт (л.с.) 108(147) Конструкционная масса, кг 12430 Габаритные размеры, мм: 10490х7510х3950 Категория самоходной машины F Изготовитель – ОАО «Красноярский завод комбайнов» |  |
| --- | --- |
| Комбайн «Енисей 950» Вид движителя колесный Производительность, т/ч 11 Пропускная способность, кг/с 8 Двигатель: модель ЯМЗ-236Д мощность, кВт (л.с.) 185(251) Конструкционная масса, кг 10524 Конструктивная скорость, км/ч 20 Габаритные размеры, мм: 10030х7510х4000 Категория самоходной машины F Изготовитель – ОАО «Красноярский завод комбайнов» |  |
| Комбайн «Енисей КЗС-960» Вид движителя колесный Производительность, т/ч 11 Пропускная способность, кг/с 8 Двигатель: модель ЯМЗ-236Д мощность, кВт (л.с.) 185(251) Конструкционная масса, кг 11000 Конструктивная скорость, км/ч 20 Габаритные размеры, мм: 10110х7960х4000 Категория самоходной машины F Изготовитель – ОАО «Красноярский завод комбайнов» |  |
| Комбайн «Кедр» Вид движителя колесный Производительность, т/ч 6 Двигатель: модель ЯМЗ-236ДК2 мощность, кВт (л.с.) 137(187) объем, см3 11150 Конструкционная масса, кг 10090 Конструктивная скорость, км/ч 20 Габаритные размеры, мм: 10100х8460х3780 Категория самоходной машины F Изготовитель – ОАО «Красноярский завод комбайнов» |  |
| Комбайн 1200-НМ/1М Вид движителя колесный Производительность, т/ч 6 Пропускная способность, кг/с 8 Двигатель: модель ЯМЗ-236ДК2 мощность, кВт (л.с.) 137(187) объем, см3 11150 Конструкционная масса, кг 10083 Конструктивная скорость, км/ч 20 Габаритные размеры, мм: 10490х7510х3950 Категория самоходной машины F Изготовитель – ОАО «Красноярский завод комбайнов» |  |
| Комбайн «Енисей 1200У-Руслан» Вид движителя колесный Пропускная способность, кг/с 7 Двигатель: модель ЯМЗ-236ДК2 мощность, кВт (л.с.) 137(187) объем, см3 11150 Конструкционная масса, кг 8998 Конструктивная скорость, км/ч 20 Габаритные размеры, мм: 10490х7510х3800 Категория самоходной машины F Изготовитель – ОАО «Красноярский завод комбайнов» |  |

| Комбайн «Енисей 954» Вид движителя колесный Производительность, т/ч 10-12 Пропускная способность, кг/с 8 Двигатель: модель ЯМЗ-236ДК5 мощность, кВт (л.с.) 136(185) Конструкционная масса, кг 11254 Конструктивная скорость, км/ч 20 Габаритные размеры, мм: 10030х5340х4000 Категория самоходной машины F Изготовитель – ОАО «Красноярский завод комбайнов» |  |
| --- | --- |

Ростовский завод сельхозмашиностроения «Ростсельмаш»

| Комбайн «Дон-2600» Вид движителя колесный Производительность, т/ч 16 Пропускная способность, кг/с 8-9 Двигатель: модель ЯМЗ-238БК1 мощность, кВт (л.с.) 213(290) Конструкционная масса, кг 14600 Конструктивная скорость, км/ч 20 Габаритные размеры, мм: 12000х8500х3980 Категория самоходной машины F Изготовитель – ОАО «Ростсельмаш» |  |
| --- | --- |
| Комбайн «Дон-2600 Р» Вид движителя колесный Производительность, т/ч 9 Пропускная способность, кг/с 8-9 Двигатель: модель ЯМЗ-238БК1 мощность, кВт (л.с.) 213(290) Конструкционная масса, кг 12830 Конструктивная скорость, км/ч 20 Габаритные размеры, мм: 12000х7800х3980 Категория самоходной машины F Изготовитель – ОАО «Ростсельмаш» |  |

| Комбайн «Дон-Ротор» Вид движителя колесный Производительность, т/ч 14 Пропускная способность, кг/с 8 Двигатель: модель СМД-31 мощность, кВт (л.с.) 184(250) объем см3 9500 Конструкционная масса, кг 14800 Конструктивная скорость, км/ч 20 Габаритные размеры, мм: 12000х8500х3980 Категория самоходной машины F Изготовитель – ОАО «Ростсельмаш» |  |
| --- | --- |
| Комбайн «Дон-161» Вид движителя колесный Производительность, т/ч 16 Пропускная способность, кг/с 8 Двигатель: модель СМД-31 мощность, кВт (л.с.) 184(250) объем см3 9500 Конструкционная масса, кг 14800 Конструктивная скорость, км/ч 20 Габаритные размеры, мм: 12000х8500х3980 Категория самоходной машины F Изготовитель – ОАО «Ростсельмаш» |  |
| Комбайн «Дон-1500 А(Б)» Вид движителя колесный Производительность, т/ч 14 Пропускная способность, кг/с 8-9 Двигатель: модель СМД-31А мощность, кВт (л.с.) 162(230) объем см3 9500 Конструкционная масса, кг 12830 Конструктивная скорость, км/ч 20 Габаритные размеры, мм: 12000х7800х3980 Категория самоходной машины F Изготовитель – ОАО «Ростсельмаш» |  |

| Комбайн «Вектор» Вид движителя колесный Пропускная способность, кг/с 11 Двигатель: модель ЯМЗ-236 НК 2 мощность, кВт (л.с.) 136(185) объем см3 11150 Конструкционная масса, кг 12500 Конструктивная скорость, км/ч 20 Габаритные размеры, мм: 12000х4400х3980 Категория самоходной машины F Изготовитель – ОАО «Ростсельмаш» |  |
| --- | --- |
| Комбайн «Дон-1200» Вид движителя колесный Производительность, т/ч 7 Двигатель: модель СМД-23 мощность, кВт (л.с.) 118(160) объем см3 6300 Конструкционная масса, кг 13440 Конструктивная скорость, км/ч 20 Габаритные размеры, мм: 12000х8500х4350 Категория самоходной машины F Изготовитель – ОАО «Ростсельмаш» |  |
| Комбайн «Нива-Эффект» Вид движителя колесный Производительность, т/ч 7,2 Пропускная способность, кг/с 8 Двигатель: модель Д-260/Д-442 мощность, кВт (л.с.) 114(155)/106(145) объем см3 7120/7430 Конструкционная масса, кг 10000 Конструктивная скорость, км/ч 25 Габаритные размеры, мм: 9800х8350х4100 Категория самоходной машины F Изготовитель – ОАО «Ростсельмаш» |  |

| Комбайн «Дон-091» Вид движителя колесный Производительность, т/ч 9 Пропускная способность, кг/с 8-9 Двигатель: модель СМД-19Т мощность, кВт (л.с.) 110(150) объем см3 6300 Конструкционная масса, кг 10000 Конструктивная скорость, км/ч 25 Габаритные размеры, мм: 9800х8350х4100 Категория самоходной машины F Изготовитель – ОАО «Ростсельмаш» |  |
| --- | --- |
| Комбайн СК-5М1 «Нива» Вид движителя колесный Производительность, т/ч 7,2 Пропускная способность, кг/с 8 Двигатель: модель Д-442/СМД-21 мощность, кВт (л.с.) 106(145)/103(140) объем см3 6300 Конструкционная масса, кг 9400 Конструктивная скорость, км/ч 20 Габаритные размеры, мм: 10500х5300х4000 Категория самоходной машины F Изготовитель – ОАО «Ростсельмаш» |  |
| Энергосредство «Дон-800» Вид движителя колесный Производительность, т/ч 9 Пропускная способность, кг/с 8-9 Двигатель: модель двухрежимный/ однорежимный мощность, кВт (л.с.) 95(130)/66(90) объем см3 6300 Конструкционная масса, кг 10000 Конструктивная скорость, км/ч 30 Габаритные размеры, мм: 9800х8350х4100 Категория самоходной машины F Изготовитель – ОАО «Ростсельмаш» |  |

Гомельский завод сельхозмашиностроения «Гомсельиаш»

| Комбайн «КЗР-10 Полесье-Ротор » Вид движителя колесный Производительность, т/ч 14 Пропускная способность, кг/с 8 Двигатель: модель ЯМЗ-8482.10 мощность, кВт (л.с.) 198(269) объем см3 17200 Конструкционная масса, кг 17150 Конструктивная скорость, км/ч 20 Габаритные размеры, мм: 14100х6400х4000 Категория самоходной машины F Изготовитель – ПО «Гомсельмаш» |  |
| --- | --- |
| Комбайн КЗС-7 «Полесье» Вид движителя колесный Производительность, т/ч 10-11,5 Пропускная способность, кг/с 7- 8 Двигатель: модель Д-180 мощность, кВт (л.с.) 132(180) объем см3 14480 Конструкционная масса, кг 17150 Конструктивная скорость, км/ч 20 Габаритные размеры, мм: 14100х6400х4000 Категория самоходной машины F Изготовитель – ПО «Гомсельмаш» |  |
| Комбайн «Лида» Вид движителя колесный Производительность, т/ч 7 Двигатель: модель СМД-31А мощность, кВт (л.с.) 162(220) объем см3 9500 Конструкционная масса, кг 8860 Конструктивная скорость, км/ч 20 Габаритные размеры, мм: 7875х3180х3900 Категория самоходной машины F Изготовитель – АО «Лидасельмаш» |  |

Таганрогский комбайновый завод

| Комбайн «СК-10В-Ротор» Вид движителя колесный Производительность, т/ч 12 Пропускная способность, кг/с 8 Двигатель: модель СМД-31 мощность, кВт (л.с.) 184(250) объем см3 9500 Конструкционная масса, кг 14270 Конструктивная скорость, км/ч 20 Габаритные размеры, мм: 10560х8700х3900 Категория самоходной машины F Изготовитель – ОАО «Таганрогский комбайновый завод» |  |
| --- | --- |
| Комбайн КЗС-3 «Русь» Вид движителя колесный Производительность, т/ч 7,5 Пропускная способность, кг/с 5 Двигатель: модель Д-245 мощность, кВт (л.с.) 79(107) объем см3 4750 Конструкционная масса, кг 6850 Конструктивная скорость, км/ч 20 Габаритные размеры, мм: 8180х3900х3600 Категория самоходной машины F Изготовитель – ОАО «Таганрогский комбайновый завод» |  |

Комбайны кормоуборочные

«Кировец-Ландтехник»  Санкт-Петербург

| Кормоуборочный комбайн «Марал-300» Вид движителя колесный Производительность, т/ч 140-160 Двигатель: модель Deutz мощность, кВт (л.с.) 300(408) объем см3 11850 Конструкционная масса, кг 5260 Конструктивная скорость, км/ч 25 Габаритные размеры, мм: 5660х2700х3950 Категория самоходной машины F Изготовитель – СП «Кировец-Ландтехник» |  |
| --- | --- |
| Кормоуборочный комбайн Е-281 «Марал-125» Вид движителя колесный Производительность, кг/с: при уборке трав 10 подборе валков 7 уборке кукурузы 25 Двигатель: модель СМД-72 мощность, кВт (л.с.) 147(200) объем см3 9150 Конструкционная масса, кг 7140 Конструктивная скорость, км/ч 20 Габаритные размеры, мм: 12500х3180х5500 Категория самоходной машины F Изготовитель – СП «Кировец-Ландтехник» |  |

Ростовский завод сельхозмашиностроения «Ростсельмаш»

| Кормоуборочный комбайн «Дон-750» Вид движителя колесный Производительность, т/ч: при уборке трав 65 подборе валков 60 уборке кукурузы 43-130 Двигатель: модель ЯМЗ-238 мощность, кВт (л.с.) 235(320) объем см3 14860 Конструкционная масса, кг 14600 Конструктивная скорость, км/ч 20 Габаритные размеры, мм: 12000х8500х3980 Категория самоходной машины F Изготовитель – ОАО «Ростсельмаш» |  |
| --- | --- |
| Кормоуборочный комбайн «Дон-680» Вид движителя колесный Производительность, т/ч: при уборке трав 54 подборе валков 50 уборке кукурузы 43-108 Двигатель: модель ЯМЗ-238 ДС-1 мощность, кВт (л.с.) 213(290) объем см3 14860 Конструкционная масса, кг 9400 Конструктивная скорость, км/ч 20 Габаритные размеры, мм: 8500х3800х3780 Категория самоходной машины F Изготовитель – ОАО «Ростсельмаш» |  |

Гомельский завод сельхозмашиностроения «Гомсельиаш»

| Кормоуборочный комбайн КСК-100А Вид движителя колесный Производительность, кг/с: при уборке трав 10 подборе валков 7 уборке кукурузы 25 Двигатель: модель СМД-72 мощность, кВт (л.с.) 147(200) объем см3 9150 Конструкционная масса, кг 7140 Конструктивная скорость, км/ч 20 Габаритные размеры, мм: 12500х3180х3550 Категория самоходной машины F Изготовитель – ПО «Гомсельмаш» |  |
| --- | --- |

Таганрогский и Тернопольский  комбайновые заводы

| Корнеуборочная машина КС-6Б Вид движителя колесный Производительность, га/ч: 1,35-2,97 Двигатель: модель ЯМЗ-236 мощность, кВт (л.с.) 136(185) объем см3 11150 Конструкционная масса, кг 9000 Конструктивная скорость, км/ч 11 Габаритные размеры, мм: 6950х3350х4000 Категория самоходной машины F Изготовитель – Совместное производство Таганрогского и Тернопольского заводов |  |
| --- | --- |

Тракторные прицепы и полуприцепы

Прицепы общего назначения

| Прицеп тракторный самосвальный ОЗТП-8572 Тяговый трактор К-701 / Т-150К Масса, кг: перевозимого груза 13000 снаряженного прицепа 5546 Объем кузова, м3 26 Угол подъема кузова, град. 50 Направление разгрузки на боковые стороны Колея, мм 2040 Дорожный просвет, мм 320 Максимальная скорость, км/ч 35 Габаритные размеры, мм 9990х2500х2190 Изготовитель – ОАО «Ишимский машиностроительный завод» |  |
| --- | --- |
| Прицеп тракторный самосвальный мод.8578, 857810 Тяговый класс трактора 1,4; 3 Масса, кг: перевозимого груза 7200 снаряженного прицепа 2400 Объем кузова, м3 : с основными бортами 7 с надставными 11 Угол подъема кузова, град. 50 Направление разгрузки на три стороны Колея, мм 1900 Дорожный просвет, мм 320 Максимальная скорость, км/ч 35 Габаритные размеры, мм 7000х2430х2080 Изготовитель – ОАО «Ишимский машиностроительный завод» |  |

| Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-6 мод. 8526 Тяговый класс трактора 1,4; 3 Масса, кг: перевозимого груза 6000 снаряженного прицепа 2860 Объем кузова, м3 : с основными бортами 6,4 с надставными 12,8 Угол подъема кузова, град. 45 Направление разгрузки на три стороны Колея, мм 1800 Дорожный просвет, мм 380 Максимальная скорость, км/ч 35 Габаритные размеры, мм 6455х2500х1940 Изготовитель – ОАО «Зикто» |  |
| --- | --- |
| Прицеп тракторный самосвальный «Сармат 85261» Тяговый класс трактора 1,4; 3 Масса, кг: перевозимого груза 5500 снаряженного прицепа 3880 Объем кузова, м3 : с основными бортами 5,4 с надставными 10,8 Угол подъема кузова, град. 45 Направление разгрузки на три стороны Колея, мм 1800 Дорожный просвет, мм 300 Максимальная скорость, км/ч 35 Габаритные размеры, мм 6340х2500х2458 Изготовитель – ОАО «Орский завод тракторных прицепов «Сармат» |  |
| Прицеп тракторный самосвальный мод. 8545 Тяговый класс трактора 0,9; 1,4 Масса, кг: перевозимого груза 4600 снаряженного прицепа 2200 Объем кузова, м3 : с основными бортами 5 с надставными 11 Угол подъема кузова, град. 50 Направление разгрузки на три стороны Колея, мм 1800 Дорожный просвет, мм 320 Максимальная скорость, км/ч 35 Габаритные размеры, мм 6255х2500х2410 Изготовитель – концерн «Джанкойский машиностроительный завод» |  |
| Прицеп тракторный самосвальный мод. 8545-5 Тяговый класс трактора 1,4 Масса, кг: перевозимого груза 4000 снаряженного прицепа 1700 Объем кузова, м3 : с основными бортами 5 Угол подъема кузова, град. 50 Направление разгрузки на три стороны Колея, мм 1800 Дорожный просвет, мм 320 Максимальная скорость, км/ч 35 Габаритные размеры, мм 6255х2500х1700 Изготовитель – концерн «Джанкойский машиностроительный завод» |  |
| Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-4,5 Тяговый класс трактора 0,9; 1,4 Масса, кг: перевозимого груза 4500 снаряженного прицепа 1700 Объем кузова, м3 : с основными бортами 5 Погрузочная высота, мм 1270 Направление разгрузки на три стороны Колея, мм 1800 Дорожный просвет, мм 350 Максимальная скорость, км/ч 35 Габаритные размеры, мм 6300х2500х1880 Изготовитель – АООТ «Возрождение», ОАО «Прицеп» |  |
| Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-4 Тяговый класс трактора 0,9; 1,4 Масса, кг: перевозимого груза 4000 снаряженного прицепа 1720 Объем кузова, м3 : с основными бортами 5 с надставными 10,9 Погрузочная высота, мм 1270 Направление разгрузки на три стороны Колея, мм 1800 Дорожный просвет, мм 350 Максимальная скорость, км/ч 35 Габаритные размеры, мм 6230х2500х2500 Изготовитель – АООТ «Возрождение», ЗАО «Меха- нический завод «Славянский» |  |
| Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-4 мод. 887Б Тяговый класс трактора 0,9; 1,4 Масса, кг: перевозимого груза 4000 снаряженного прицепа 1830 Объем кузова, м3 : с основными бортами 5 с надставными 10,9 Направление разгрузки на три стороны Колея, мм 1800 Дорожный просвет, мм 320 Максимальная скорость, км/ч 35 Габаритные размеры, мм 6320х2500х2453 Изготовитель – АООТ «Ремонтно-механический завод «Волоконовский», АООТ «Механический завод «Калачинский» |  |
| Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-4 мод. 887Б Тяговый класс трактора 0,9; 1,4 Масса, кг: перевозимого груза 4000 снаряженного прицепа 1830 Объем кузова, м3 : с основными бортами 5 с надставными 10,9 Направление разгрузки на три стороны Колея, мм 1800 Дорожный просвет, мм 320 Максимальная скорость, км/ч 35 Габаритные размеры, мм 6320х2500х2453 Изготовитель – АООТ «Авторемонтный завод «Саранский» |  |
| Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-4 мод. 887Б Тяговый класс трактора 0,9; 1,4 Масса, кг: перевозимого груза 4000 снаряженного прицепа 1690 Объем кузова, м3 : с основными бортами 5 с надставными 10,9 Направление разгрузки на три стороны Колея, мм 1800 Дорожный просвет, мм 320 Максимальная скорость, км/ч 35 Габаритные размеры, мм 6255х2453х2500 Изготовитель – ОАО «Прицеп» |  |

Полуприцепы общего назначения

| Полуприцеп самосвальный «Сармат-95573» Тяговый класс трактора 1,4; 2 Масса, кг: перевозимого груза 11000 снаряженного полуприцепа 3800 Объем кузова, м3 10,8 Направление разгрузки на три стороны Колея, мм 1800 Дорожный просвет, мм 320 Максимальная скорость, км/ч 35 Габаритные размеры, мм 6510х2500х2310 Изготовитель – ОАО «Орский завод тракторных прицепов «Сармат» |  |
| --- | --- |
| Полуприцеп тракторный самосвальный «Сармат-4668» Тяговый класс трактора 2; 3 Масса, кг: перевозимого груза 11000 снаряженного полуприцепа 3780 Объем кузова, м3 14,2 Направление разгрузки назад Колея, мм 1800 Дорожный просвет, мм 320 Максимальная скорость, км/ч 35 Габаритные размеры, мм 6750х2500х2490 Изготовитель – ОАО «Орский завод тракторных прицепов «Сармат» |  |
| Полуприцеп тракторный самосвальный «Сармат-95573» Тяговый класс трактора 2; 5 Масса, кг: перевозимого груза 11000 снаряженного плуприцепа 3800 Объем кузова, м3: с основными бортами 10,8 с надставными 14 Направление разгрузки назад Колея, мм 2040 Дорожный просвет, мм 320 Максимальная скорость, км/ч 35 Габаритные размеры, мм 6750х2500х2250(2550)* __________ * Для полуприцепа с надставными бортами Изготовитель – ОАО «Орский завод тракторных прицепов «Сармат» |  |
| Полуприцеп самосвальный ПСТ-11 Тяговый класс трактора 3 Масса, кг: перевозимого груза 11000 снаряженного полуприцепа 3700 Объем кузова, м3 11,5 Направление разгрузки назад Угол подъема кузова, град. 87 Максимальная скорость, км/ч 30 Габаритные размеры, мм 6550х2500х2400 Изготовитель – ОАО «Бобруйскагромаш» |  |
| Полуприцеп тракторный самосвальный «Сармат-95572» Тяговый класс трактора 2; 3 Масса, кг: перевозимого груза 11000 снаряженного полуприцепа 3500 Объем кузова, м3 12,4 Угол подъема кузова, град. 50 Направление разгрузки назад Колея, мм 1800 Дорожный просвет, мм 300 Максимальная скорость, км/ч 35 Габаритные размеры, мм 6600х2500х2450 Изготовитель – ОАО «Орский завод тракторных прицепов «Сармат» |  |
| Полуприцеп тракторный самосвальный «Сармат-9557» Тяговый класс трактора 2; 3 Масса, кг: перевозимого груза 11000 снаряженного полуприцепа 3300 Объем кузова, м3 13 Угол подъема кузова, град. 50 Направление разгрузки назад Колея, мм 2040 Дорожный просвет, мм 300 Максимальная скорость, км/ч 35 Габаритные размеры, мм 6200х2500х2550 Изготовитель – ОАО «Орский завод тракторных прицепов «Сармат»» |  |

| Полуприцеп тракторный самосвальный 1ПТС-10 Тяговый класс трактора 2 Масса, кг: перевозимого груза 10000 снаряженного полуприцепа 4850 Объем кузова, м3 16,4 Угол подъема кузова, град. 50 Направление разгрузки назад Колея, мм 2040 Дорожный просвет, мм 300 Максимальная скорость, км/ч 30 Габаритные размеры, мм 6670х2500х2850 Изготовитель – ОАО «Уманьферммаш» |  |
| --- | --- |
| Полуприцеп тракторный самосвальный мод. 95031 Тяговый трактор К-701, Т-150К, МТЗ-80 Масса, кг: перевозимого груза 1000 снаряженного полуприцепа 3400 Угол подъема кузова, град. 50 Направление разгрузки назад Колея, мм 1800 Дорожный просвет, мм 320 Максимальная скорость, км/ч 35 Габаритные размеры, мм 5800х2300х2230 Изготовитель – ОАО «Ишимский машиностроительный завод» |  |
| Полуприцеп самосвальный ПСТ-9 Тяговый класс трактора 2 Масса, кг: перевозимого груза 9500 снаряженного полуприцепа 3000 Объем кузова, м3 10,5 Угол подъема кузова, град. 50 Направление разгрузки назад Максимальная скорость, км/ч 30 Габаритные размеры, мм 6000х2500х2400 Изготовитель – ОАО «Бобруйскагромаш» |  |

| Полуприцеп тракторный самосвальный мод. 95032 Тяговый трактор К-701, Т-150К, МТЗ-80 Масса, кг: перевозимого груза 7200 снаряженного полуприцепа 3000 Объем кузова, м3: с основными бортами 7 с надставными 12,3 Угол подъема кузова, град. 50 Направление разгрузки на три стороны Колея, мм 1800 Дорожный просвет, мм 320 Максимальная скорость, км/ч 35 Габаритные размеры, мм 5950х2430х1860 Изготовитель – ОАО «Ишимский машиностроительный завод» |  |
| --- | --- |
| Полуприцеп тракторный самосвальный «Сармат-95575» Тяговый класс трактора 2; 3 Масса, кг: перевозимого груза 7000 снаряженного полуприцепа 3450 Объем кузова, м3 9,7 Угол подъема кузова, град. 55 Направление разгрузки назад Колея, мм 2040 Дорожный просвет, мм 320 Максимальная скорость, км/ч 35 Габаритные размеры, мм 6350х2500х2145 Изготовитель – ОАО «Орский завод тракторных прицепов «Сармат» |  |
| Полуприцеп тракторный самосвальный «Сармат-95578» Тяговый класс трактора 1,4; 2 Масса, кг: перевозимого груза 6750 снаряженного полуприцепа 3580 Объем кузова, м3: с основными бортами 5,3 с надставными 10,7 Угол подъема кузова, град. 55 Направление разгрузки на три стороны Колея, мм 1800 Дорожный просвет, мм 300 Максимальная скорость, км/ч 35 Габаритные размеры, мм 6105х2500х1720 Изготовитель – ОАО «Орский завод тракторных прицепов «Сармат» |  |
| Полуприцеп тракторный самосвальный мод. 9503 Тяговый трактор К-701, Т-150К, МТЗ-80 Масса, кг: перевозимого груза 6000 снаряженного полуприцепа 1600 Объем кузова, м3 5 Угол подъема кузова, град. 50 Направление разгрузки назад Колея, мм 1800 Дорожный просвет, мм 380 Максимальная скорость, км/ч 35 Габаритные размеры, мм 5300х2300х1960 Изготовитель – ОАО «Ишимский машиностроительный завод» |  |
| Полуприцеп тракторный самосвальный «Сармат-95261» Тяговый класс трактора 0,9; 1,4 Масса, кг: перевозимого груза до 5300 снаряженного полуприцепа до 2200 Объем кузова, м3: с основными бортами 4,8 с надставными 14,4 Угол подъема кузова, град. 50 Направление разгрузки на три стороны Колея, мм 1800 Дорожный просвет, мм 300 Максимальная скорость, км/ч 30 Габаритные размеры, мм 5500х2500х2235 Изготовитель – ОАО «Орский завод тракторных прицепов «Сармат» |  |
| Полуприцеп тракторный самосвальный мод. 9588 Тяговый трактор Т-40; МТЗ-80 Масса, кг: перевозимого груза 4500 снаряженного полуприцепа 1250 Объем кузова, м3 5 Угол подъема кузова, град. 50 Направление разгрузки назад Колея, мм 1800 Дорожный просвет, мм 350 Максимальная скорость, км/ч 35 Габаритные размеры, мм 5700х2320х1800 Изготовитель – ОАО «Ишимский машиностроительный завод» |  |
| Полуприцеп тракторный самосвальный мод. 958810 Тяговый трактор Т-40; МТЗ-80 Масса, кг: перевозимого груза 4500 снаряженного полуприцепа 1250 Объем кузова, м3 5 Угол подъема кузова, град. 50 Направление разгрузки назад Колея, мм 1800 Дорожный просвет, мм 350 Максимальная скорость, км/ч 35 Габаритные размеры, мм 5700х2320х1800 Изготовитель – ОАО «Ишимский машиностроительный завод» |  |
| Полуприцеп тракторный самосвальный 1ПТС-3 мод. 95043 Тяговый трактор Т-40; МТЗ-80 Масса, кг: перевозимого груза 4500 снаряженного полуприцепа 1250 Объем кузова, м3 5 Угол подъема кузова, град. 50 Направление разгрузки назад Колея, мм 1800 Дорожный просвет, мм 350 Максимальная скорость, км/ч 35 Габаритные размеры, мм 5700х2320х1800 Изготовитель – АООТ «Возрождение» |  |
| Полуприцеп тракторный самосвальный 1ПТС-3 мод. 9505 Тяговый трактор Т-30; Т-40 Масса, кг: перевозимого груза 3000 снаряженного полуприцепа 1100 Объем кузова, м3 4 Угол подъема кузова, град. 50 Направление разгрузки назад Колея, мм 1490 Дорожный просвет, мм 350 Максимальная скорость, км/ч 35 Габаритные размеры, мм 3620х1840х1800 Изготовитель – ОАО «Ишимский машиностроительный завод» |  |

| Полуприцеп тракторный самосвальный «Сармат-9511» Тяговый класс трактора 0,6; 0,9 Масса, кг: перевозимого груза 2500 снаряженного полуприцепа 1200 Объем кузова, м3: с основными бортами 3 с надставными 6,8 Угол подъема кузова, град. 50 Направление разгрузки назад Колея, мм 1400 Дорожный просвет, мм 300 Максимальная скорость, км/ч 30 Габаритные размеры, мм 4160х2140х2170 Изготовитель – ОАО «Орский завод тракторных прицепов «Сармат» |  |
| --- | --- |
| Полуприцеп тракторный 1ПТС-2,5 Тяговый класс трактора 0,9; 1,4 Масса, кг: перевозимого груза 2500 снаряженного полуприцепа 950 Объем кузова, м3: с основными бортами 2,8 с надставными 4,7 Угол подъема кузова, град. 50 Направление разгрузки на три стороны Колея, мм 1800 Дорожный просвет, мм 360 Максимальная скорость, км/ч 30 Габаритные размеры, мм 3700х2500х2260 Изготовитель – ОАО «Прицеп» |  |
| Полуприцеп тракторный самосвальный мод. 9507 Тяговый класс трактора 0,6; 0,9 Масса, кг: перевозимого груза 2500 снаряженного полуприцепа 800 Объем кузова, м3 2,8 Угол подъема кузова, град. 50 Направление разгрузки на три стороны Колея, мм 1800 Дорожный просвет, мм 320 Максимальная скорость, км/ч 30 Габаритные размеры, мм 4150х2500х1430 Изготовитель – концерн «Джанкойский машиностроительный завод» |  |

| Полуприцеп тракторный «Сармат-95012» Тяговый трактор Т-25; Т-40 Масса, кг: перевозимого груза 2500 снаряженного полуприцепа 1100 Объем кузова, м3: с основными бортами 3 с надставными 6,8 Колея, мм 1400 Максимальная скорость, км/ч 35 Габаритные размеры, мм 4160х1930х1500 Изготовитель – ОАО «Орский завод тракторных прицепов «Сармат» |  |
| --- | --- |
| Полуприцеп тракторный самосвальный 1ПТС-2,5 мод. 9504 / 95041 Тяговый класс трактора 0,6; 0,9; 1,4 Масса, кг: перевозимого груза 2500 снаряженного полуприцепа 1000/930 Объем кузова, м3: с основными бортами 2,8 с надставными 6 Направление разгрузки на три стороны Колея, мм 1800 Дорожный просвет, мм 360 Максимальная скорость, км/ч 30/35 Габаритные размеры, мм 3700х2500х2340/1610 Изготовитель – АООТ «Возрождение», ОАО «Прицеп» |  |
| Полуприцеп самосвальный ПС-2,5 Тяговый класс трактора 0,6; 0,9; 1,4 Масса, кг: перевозимого груза 2500 снаряженного полуприцепа 750 Максимальная скорость, км/ч 30 Габаритные размеры, мм 3950х1950х1400 Изготовитель – ОАО «Бобруйскагромаш» |  |

| Полуприцеп самосвальный ППС-Ф-06 Тяговый класс трактора 0,6 Масса, кг: перевозимого груза 2000 снаряженного полуприцепа 850 Объем кузова, м3: с основными бортами 2,3 с надставными 4,15 Направление разгрузки назад Колея, мм 1500 Дорожный просвет, мм 300 Максимальная скорость, км/ч 20 Габаритные размеры, мм 3540х2030х1850 Изготовитель – ОАО «Уманьферммаш» |  |
| --- | --- |
| Полуприцеп тракторный 1ПТ-2 Тяговый класс трактора 0,6; 1,4 Масса, кг: перевозимого груза 2000 снаряженного полуприцепа 750 Угол подъема кузова, град. 42 Колея, мм 1500 Дорожный просвет, мм 300 Максимальная скорость, км/ч 30 Изготовитель – ОАО «Башсельмаш» |  |
| Полуприцеп тракторный самосвальный 1ПТС-2 (ГКБ-950101) Тяговый класс трактора 0,6; 09; 1,4 Масса, кг: перевозимого груза 2000 снаряженного полуприцепа 755 Объем кузова, м3: с основными бортами 2,5 с надставными 5 Угол подъема кузова, град. 42 Дорожный просвет, мм 360 Максимальная скорость, км/ч 30 Габаритные размеры, мм 3850х2200х1600 (2100 с надстав- ными бортами) Изготовитель – учреждение 398/2 |  |

| Полуприцеп тракторный ПТ-2 Тяговый класс трактора 0,6; 0,9 Масса, кг: перевозимого груза 2000 снаряженного полуприцепа 696 Колея, мм 1800 Дорожный просвет, мм 380 Максимальная скорость, км/ч 35 Габаритные размеры, мм 3900х2244х1670 Изготовитель – ОАО «Ровносельмаш» |  |
| --- | --- |
| Полуприцеп тракторный ПТ-2-0 Тяговый класс трактора 0,6; 0,9 Масса, кг: перевозимого груза 2000 снаряженного полуприцепа 682 Колея, мм 1500 Дорожный просвет, мм 380 Максимальная скорость, км/ч 25 Габаритные размеры, мм 3900х2244х1670 Изготовитель – ОАО «Ровносельмаш» |  |
| Полуприцеп тракторный 1ПТС-2 Тяговый класс трактора 0,6 Масса, кг: перевозимого груза 2000 снаряженного полуприцепа 750 Объем кузова, м3 2,5 Угол подъема кузова, град. 50 Направление разгрузки назад Максимальная скорость, км/ч 30 Габаритные размеры, мм 3490х1730х1500 Изготовитель – фирма «Лидаагропроммаш» |  |

| Полуприцеп самосвальный 1ПТС-2 Тяговый класс трактора 0,6; 1,4 Масса, кг: перевозимого груза 2000 снаряженного полуприцепа 805 Объем кузова, м3: с основными бортами 2,5 с надставными 5 Угол подъема кузова, град. 50 Направление разгрузки назад Максимальная скорость, км/ч 40 Габаритные размеры, мм 3850х2200х2200 Изготовитель – АООТ «Авторемонтный завод «Саранский» |  |
| --- | --- |
| Полуприцеп тракторный 1ПТУ-1,5 Тяговый класс трактора 0,6 Масса, кг: перевозимого груза 1500 снаряженного полуприцепа 460 Объем кузова, м3: с основными бортами 1,5 с надставными 3 Угол подъема кузова, град. 45 Направление разгрузки назад Колея, мм 1300 Максимальная скорость, км/ч 15 Габаритные размеры, мм 3200х1500х2100 Изготовитель – ОАО «Муромский ремонтно-механический завод», МП «Якимань» |  |
| Полуприцеп тракторный самосвальный 1ПТС-1,5 Тяговый класс трактора 0,6 Масса, кг: перевозимого груза 1500 снаряженного полуприцепа 500 Направление разгрузки назад Максимальная скорость, км/ч 35 Изготовитель – АООТ «Механический завод «Калачинский» |  |

| Универсальное транспортное средство (полуприцеп) УТС-1,5 Тяговый класс трактора 0,4 Масса, кг: перевозимого груза 1500 снаряженного полуприцепа 485 Объем кузова, м3: с основными бортами 1,2 с надставными 3,6 Направление разгрузки назад Колея, мм 1200 Дорожный просвет, мм 250 Габаритные размеры, мм 2925х1600х1030 (1830 с надстав- ными бортами) Изготовитель – ОАО «Бобруйскагромаш» |  |
| --- | --- |
| Полуприцеп тракторный 1ПТС-1,0 Тяговый класс трактора 0,6 Масса, кг: перевозимого груза 1500 снаряженного полуприцепа 350 Максимальная скорость, км/ч 25 Изготовитель – АООТ «Механический завод «Калачинский» |  |
| Полуприцеп тракторный самосвальный «Сармат-95262» Тяговый класс трактора 0,9; 1,4 Масса, кг: перевозимого груза 4000 снаряженного полуприцепа 2700 Объем кузова, м3 9,6 Направление разгрузки на три стороны Колея, мм 1800 Максимальная скорость, км/ч 35 Габаритные размеры, мм 5730х2500х2150 Изготовитель – ОАО «Орский завод тракторных прицепов «Сармат» |  |

Специализированные прицепы и полуприцепы

| Высокорамный полуприцеп- тяжеловоз ПТТ-701-1 Тяговый трактор ТМ 048 «Титран» Масса, кг: перевозимого груза 70000/40000/20000 снаряженного полуприцепа 24000 Погрузочная высота, мм 1150 Площадь платформы, м2 51,8 Конструктивная скорость, км/ч 45,8 Габаритные размеры, мм 16450х3150х3300 Изготовитель – ЗАО «Тихвинский тракторный завод «Титран-Вепс» |  |
| --- | --- |
| Прицеп-шасси трехосный мод. 847015 Тяговый класс трактора 3; 5 Масса перевозимого груза, кг 60000 Колея, мм 2040 Дорожный просвет, мм 350 Конструктивная скорость, км/ч 35 Размеры (длина х ширина), мм 11200-13800 х х 2500-6500 Изготовитель – ОАО «Ишимский машиностроительный завод» |  |
| Низкорамный полуприцеп- тяжеловоз ПТТ-601 Тяговый трактор ТМ 048 «Титран» Масса, кг: перевозимого груза 70000/40000/20000 снаряженного полуприцепа 24000 Погрузочная высота, мм 1150 Площадь платформы, м2 51,8 Конструктивная скорость, км/ч 45,8 Габаритные размеры, мм 16450х3150х3300 Изготовитель – ЗАО «Тихвинский тракторный завод «Титран-Вепс» |  |

| Прицеп-шасси тракторный «Сармат-84701» Тяговый трактор К-701; Т-150К Масса, кг: перевозимого груза 15400 снаряженного прицепа-шасси 3600 Колея, мм 2040 Дорожный просвет, мм 320 Максимальная скорость, км/ч 35 Габаритные размеры, мм 9990х2500х1500 Изготовитель – ОАО «Орский завод тракторных прицепов «Сармат» |  |
| --- | --- |
| Тракторная цистерна ЦТА-15-701 Тяговый трактор К-701 Масса перевозимого груза, кг 15000 Вместимость цистерны, м3 26 Изготовитель – ОАО «Алексеевка «Химмаш» |  |
| Прицеп-лесовоз грузоподъемностью 14,5 т Тяговый трактор К-701; Т-150К Масса, кг: перевозимого груза 14500 снаряженного прицепа 4550 Колея, мм 2040 Максимальная скорость, км/ч 35 Габаритные размеры, мм 9990х2500х2600 Изготовитель – ОАО «Орский завод тракторных прицепов «Сармат» |  |
| Тракторный прицеп-лесовоз мод. ОЗТП-8572 (847011) Тяговый трактор К-701; К-700; Т-150К Масса, кг: перевозимого груза 14400 снаряженного прицепа 4600 Колея, мм 2040 Максимальная скорость, км/ч 35 Габаритные размеры, мм 9990х2500х2600 Изготовитель – ОАО «Ишимский машиностроительный завод» |  |

| Полуприцеп-емкость П2584-01 Тяговый трактор К-701, Т-150, МТЗ-100,-102 Масса перевозимого груза, кг 12250 Вместимость емкости, м3 7 Колея, мм 2040 Дорожный просвет, мм 320 Максимальная скорость, км/ч 35 Габаритные размеры, мм 4000х2000х1000 Изготовитель – ОАО «Орский завод тракторных прицепов «Сармат» |  |
| --- | --- |
| Полуприцеп-лесовоз грузоподъемностью 11,5 т Тяговый трактор К-701; Т-150К Масса, кг: перевозимого груза 11500 снаряженного полуприцепа 3300 Колея, мм 2040 Максимальная скорость, км/ч 35 Габаритные размеры, мм 7424х2500х2560 Изготовитель – ОАО «Орский завод тракторных прицепов «Сармат» |  |
| Полуприцеп-площадка транспортный «Сармат-4664» Тяговый класс трактора 2; 3 Масса, кг: перевозимого груза 11500 снаряженного полуприцепа 3800 Колея, мм 2040 Максимальная скорость, км/ч 35 Габаритные размеры, мм 10615х2550х1625 Изготовитель – ОАО «Орский завод тракторных прицепов «Сармат» |  |
| Полуприцеп лесотранспортный ПЛ-11 Тяговый класс трактора 1,4 Масса, кг: перевозимого груза 11000 снаряженного полуприцепа 2000 Угол поворота дышла в обе стороны, град. 40 Габаритные размеры, мм 6400х2250х2400 Изготовитель – ОАО «Бобруйскагромаш» |  |
| Полуприцеп-цистерна ЦТА-10-701 Тяговый класс трактора 5 Масса, кг: перевозимого груза 10000 снаряженного полуприцепа 9420 Вместимость цистерны, м3 17,6 Максимальная скорость, км/ч 25 Габаритные размеры, мм 9500х2600х3080 Изготовитель – ОАО «Алексеевка Химмаш» |  |
| Полуприцеп-цистерна тракторный ОЗТП-9567 Тяговый класс трактора 3 Масса, кг: перевозимого груза 9000 снаряженного полуприцепа 3625 Вместимость емкости, л 3200 Максимальная скорость, км/ч 30 Габаритные размеры, мм 6950х2450х3100 Изготовитель – ОАО «НефАЗ» (Нефтекамский автозавод) |  |
| Полуприцеп специальный ПС-45 Тяговый класс трактора 2 Масса перевозимого груза, кг: 9000 Объем кузова, м3 40-45 Изготовитель – ОАО «Бобруйскагромаш» |  |
| Полуприцеп-лесовоз тракторный «Сармат-4616» Тяговый класс трактора 1,4; 3 Масса, кг: перевозимого груза 8000 снаряженного полуприцепа 2000 Длина перевозимых лесоматериалов, м 6 Колея, мм 1600 Дорожный просвет, мм 320 Максимальная скорость, км/ч 35 Габаритные размеры, мм 5000х2000х2250 Изготовитель – ОАО «Орский завод тракторных прицепов «Сармат» |  |
| Прицеп тракторный мод. 8578Э Тяговый класс трактора 0,9; 1,4 Масса, кг : перевозимого груза 7200 снаряженного прицепа 2960 Колея, мм 1900 Дорожный просвет, мм 350 Максимальная скорость, км/ч 35 Габаритные размеры, мм 10360х2500х2340 Изготовитель – ОАО «Ишимский машиностроительный завод» |  |
| Тракторный прицеп-лесовоз мод. 857872 Тяговый класс трактора 0,9; 1,4 Масса, кг : перевозимого груза 7200 снаряженного прицепа 2960 Колея, мм 1900 Конструктивная скорость, км/ч 35 Габаритные размеры, мм 10360х2500х2340 Изготовитель – ОАО «Ишимский машиностроительный завод» |  |
| Полуприцеп лесотранспортный ПЛ-7 Тяговый класс трактора 1,4 Масса, кг: перевозимого груза 7000 снаряженного полуприцепа 1500 Угол поворота дышла в обе стороны, град. 40 Габаритные размеры, мм 5300х2100х2020 Изготовитель – ОАО «Бобруйскагромаш» |  |
| Полуприцеп специальный ПС-30 Тяговый класс трактора 1,4 Масса перевозимого груза, кг: 6500 Объем кузова, м3 28-30 Изготовитель – ОАО «Бобруйскагромаш» |  |
| Прицеп тракторный Самосвальный 3ПТС-6,5 мод.85491 Тяговый класс трактора 1,4 Масса, кг: перевозимого груза 6500 снаряженного полуприцепа 2800 Объем кузова, м3: с основными бортами 7,42 надставными 15,8 Угол подъема кузова, град. 50 Направление разгрузки на боковые стороны Колея, мм 1800 Дорожный просвет, мм 350 Конструктивная скорость, км/ч 35 Габаритные размеры, мм 7780х2500х1950 Изготовитель – ОАО «Прицеп» |  |
| Самосвальный прицеп с боковой разгрузкой мод. 857220 Тяговый класс трактора 0,9; 1,4 Масса, кг : перевозимого груза 6500 снаряженного прицепа 6645 Колея, мм 2040 Дорожный просвет, мм 350 Конструктивная скорость, км/ч 35 Габаритные размеры, мм 9990х2900х3690 Изготовитель – ОАО «Ишимский машиностроительный завод» |  |
| Полуприцеп самосвальный ПСТ-6 Тяговый класс трактора 1,4 Масса, кг: перевозимого груза 1600 снаряженного полуприцепа 1780 Объем кузова, м3 7 Угол подъема платформы, град. 87 Направление разгрузки назад Габаритные размеры, мм 4900х2900х1900 Изготовитель – ОАО «Бобруйскагромаш» |  |

| Прицеп-шасси трехосный Н 657.16 Тяговый класс трактора 1,4; 3 Масса, кг : перевозимого груза 6000 снаряженного прицепа 1500 Колея, мм 1800 Дорожный просвет, мм 350 Конструктивная скорость, км/ч 30 Габаритные размеры, мм 7920х2100х900 Изготовитель – ЗАО «Механический завод «Славянский» |  |
| --- | --- |
| Прицеп-вагон двухосный «Сармат-7710» Тяговый класс трактора К-701; Т-150К Масса снаряженного прицепа-вагона, кг 6000 Колея, мм 2040 Дорожный просвет, мм 320 Конструктивная скорость, км/ч 35 Габаритные размеры, мм 7780х2500х3500 Изготовитель – ОАО «Орский завод тракторных прицепов «Сармат» |  |
| Транспортное технологическое средство ТТС-6 Тяговый класс трактора 1,4 Масса, кг: перевозимого груза 6000 снаряженного средства 2200 Объем кузова, м3 6 Максимальная скорость, км/ч 30 Габаритные размеры, мм 5800х2500х2360 Изготовитель – завод «Мозырмелиормаш» |  |
| Транспортное саморазгружающееся средство ТТС-6 Тяговый класс трактора 1,4 Масса, кг: перевозимого груза 6000 снаряженного средства 4595 Объем кузова, м3 6 Максимальная скорость, км/ч 30 Габаритные размеры, мм 7060х2480х3540 Изготовитель – завод «Мозырмелиормаш» |  |
| Самосвальный тракторный полуприцеп СТП-6 Тяговый трактор МТЗ-80,- 82 Масса, кг: перевозимого груза 6000 снаряженного полуприцепа 1800 Объем кузова, м3 6 Угол подъема кузова, град. 85 Габаритные размеры, мм 4900х2500х2000 Изготовитель – ОАО «ВНИИКОМЖ» |  |
| Прицеп-шасси тракторный «Сармат-8574-10» Тяговый трактор К-701; Т-150К Масса, кг: устанавливаемого вагончика 5840 снаряженного прицепа-шасси 3460 Колея, мм 2040 Дорожный просвет, мм 330 Максимальная скорость, км/ч 30 Размеры (длинахширина), мм 8000х2800 Изготовитель – ОАО «Орский завод тракторных прицепов «Сармат» |  |
| Прицеп-шасси тракторный «Сармат-8574-01» Тяговый трактор К-701; Т-150К Масса, кг: устанавливаемого вагончика 5730 снаряженного прицепа-шасси 3370 Колея, мм 2040 Дорожный просвет, мм 300 Максимальная скорость, км/ч 30 Размеры (длинахширина), мм 8000х2800 Изготовитель – ОАО «Орский завод тракторных прицепов «Сармат» |  |
| Прицеп-шасси трехосный ПСЕ-20 Тяговый класс трактора 1,4; 3 Масса, кг : перевозимого груза 5500 снаряженного прицепа 3050 Колея, мм 1800 Дорожный просвет, мм 350 Габаритные размеры, мм 6650х2500х1950 Изготовитель – ОАО «Ровносельмаш» |  |
| Прицеп тракторный самосвальный ОЗТП-8572 с комплектом съемного оборудования Тяговый трактор К-701; Т-150К Масса, кг : перевозимого груза 5300 снаряженного прицепа 7985 Объем кузова, м3 59,5 Угол подъема кузова, град. 50 Колея, мм 2040 Конструктивная скорость, км/ч 35 Габаритные размеры, мм 9970х3900х3720 Изготовитель – ОАО «Ишимский машиностроительный завод» |  |
| Подборщик-полуприцеп ТП-Ф-45 Тяговый класс трактора 1,4 Масса, кг : перевозимого груза 5000 снаряженного полуприцепа 3870 Максимальная скорость движения, км/ч 30 Изготовитель – ОАО «Сызраньсельмаш» |  |
| Полуприцеп для перевозки навоза ППН-Ф-5,0 Тяговый класс трактора 2 Масса, кг: перевозимого груза 5000 снаряженного полуприцепа 2100 Объем кузова, м3 7 Угол подъема кузова, град. 70 Направление разгрузки назад Колея, мм 1970 Дорожный просвет, мм 270 Конструктивная скорость, км/ч 20 Габаритные размеры, мм 5200х2290х1980 Изготовитель – ОАО «Уманьферммаш» |  |
| Прицеп-вагон двухосный «Сармат-7722» Тяговый трактор К-701; Т-150К Масса снаряженного прицепа-вагона, кг 4600 Колея, мм 2040 Дорожный просвет, мм 300 Скорость движения, км/ч 35 Габаритные размеры, мм 7780х2500х3770 Изготовитель – ОАО «Орский завод тракторных прицепов «Сармат» |  |
| Полуприцеп-цистерна тракторный ОЗТП-9626 Тяговый класс трактора 1,4 Масса, кг : перевозимого груза 4500 снаряженного полуприцепа 2100 Вместимость емкости, л 3200 Дорожный просвет, мм 320 Колея, мм 2040 Максимальная скорость, км/ч 30 Габаритные размеры, мм 4500х2450х3000 Изготовитель – ОАО «НефАЗ» (Нефтекамский автозавод) |  |
| Прицеп-емкость специальный ПСЕ-Ф-12,5Б Тяговый класс трактора 1,4; 2 Масса, кг: перевозимого груза 4500 снаряженного прицепа 2380 Объем кузова, м3 17 Конструктивная скорость, км/ч 20 Габаритные размеры, мм 6100х2500х3280 Изготовитель – ПО «Гомсельмаш» |  |
| Прицеп-емкость специальный ПСЕ-Ф-18 Тяговый класс трактора 1,4; 2 Масса, кг: перевозимого груза 4500 снаряженного прицепа 2270 Объем кузова, м3 18 Конструктивная скорость, км/ч 20 Габаритные размеры, мм 6100х2500х3325 Изготовитель – ПО «Гомсельмаш» |  |
| Прицеп-цистерна мод.857811 Тяговый класс трактора 1,4; 2 Масса, кг: перевозимого груза 4500 снаряженного прицепа 3600 Колея, мм 1900 Дорожный просвет, мм 320 Конструктивная скорость, км/ч 35 Изготовитель – ОАО «Ишимский машиностроительный завод» |  |
| Полуприцеп самосвальный двухосный 2ПТС-4-793А Тяговый класс трактора 0,9; 1,4 Масса, кг: перевозимого груза 4200 снаряженного полуприцепа 2460 Объем кузова, м3 45 Погрузочная высота, мм 1040 Направление разгрузки назад Конструктивная скорость, км/ч 10 Габаритные размеры, мм 6980х3320х4340 Изготовитель – ОАО «Прицеп» |  |
| Прицеп низкорамный самосвальный САТ-123 Тяговый класс трактора 0,9; 1,4 Масса, кг: перевозимого груза 4000 снаряженного прицепа 2200 Объем кузова, м3 7,2 Погрузочная высота, мм 1040 Направление разгрузки на три стороны Колея, мм 2100 Конструктивная скорость, км/ч 30 Габаритные размеры, мм 6372х2500х1555 Изготовитель – АООТ «САТ» |  |
| Прицеп самосвальный 2ПТС-4С с цельнометаллическим кузовом Тяговый класс трактора 0,9; 1,4 Масса, кг: перевозимого груза 4000 снаряженного прицепа 2800 Объем кузова, м3 4 Угол подъема кузова, град. 50 Конструктивная скорость, км/ч 40 Габаритные размеры, мм 4500х2200х1700 Изготовитель – АООТ «Авторемонтный завод «Саранский» |  |
| Полуприцеп-подборщик ТП-Ф-25 Тяговый класс трактора 1,4 Масса, кг: перевозимого груза 4000 снаряженного полуприцепа 3600 Максимальная скорость движения, км/ч 30 Изготовитель –ОАО «Сызраньсельмаш» |  |
| Прицеп самосвальный двухосный 2ПТС-4-793А Тяговый класс трактора 0,9; 1,4 Масса, кг: перевозимого груза 4000 снаряженного прицепа 1890 Объем кузова, м3: с основными бортами 4,4 надставными 12,7 Угол подъема платформы, град. 50 Направление разгрузки на боковые стороны Колея, мм 1800 Дорожный просвет, мм 300 Конструктивная скорость, км/ч 35 Габаритные размеры, мм 6190х2500х2790 Изготовитель – ПО «Ташкентский тракторный завод» |  |
| Прицеп-шасси двухосный Н-673 Тяговый класс трактора 0,9; 1,4 Масса, кг : перевозимого груза 4000 снаряженного прицепа 1200 Колея, мм 1800 Дорожный просвет, мм 350 Конструктивная скорость, км/ч 30 Габаритные размеры, мм 7700х2500х2790 Изготовитель – ЗАО «Механический завод «Славянский» |  |
| Полуприцеп-шасси двухосный 250М.90 Тяговый класс трактора 0,9; 1,4 Масса, кг : перевозимого груза 4000 снаряженного прицепа 900 Колея, мм 1800 Дорожный просвет, мм 350 Конструктивная скорость, км/ч 30 Габаритные размеры, мм 4750х2100х900 Изготовитель – ЗАО «Механический завод «Славянский» |  |

| Прицеп-контейнеровоз тракторный ПТ-3,5 Тяговый класс трактора 0,9 Масса перевозимого груза, кг 4000 Грузоподъемность устройства, для погрузки-разгрузки, кг 600 Колея, мм 1750 Дорожный просвет, мм 300 Габаритные размеры, мм 11700х2100х3000 Изготовитель – АООТ «Павловский авторемонтный завод» |  |
| --- | --- |
| Подборщик-полуприцеп ППС-45 Тяговый класс трактора 1,4 Масса, кг: перевозимого груза 3000-5000 снаряженного подборщика 4000 Объем кузова, м3 4,5 Максимальная скорость, км/ч: с грузом 18 без груза 30 Габаритные размеры, мм 9315х3060х3800 Изготовитель – ГП «Стерлитамакский машиностроительный завод» |  |
| Прицеп-кормораздатчик тракторный «Ванюша» мод. 89781 Тяговый класс трактора 0,9; 1,4 Масса, кг: перевозимого груза 3700 снаряженного прицепа 2500 Объем кузова, м3 45 Направление разгрузки назад Колея, мм 1800 Конструктивная скорость, км/ч 30 Габаритные размеры, мм 6800х2300х2440 Изготовитель – ОАО «Прицеп» |  |
| Полуприцеп для перевозки навоза ППН-Ф-3,0 Тяговый класс трактора 2 Масса, кг: перевозимого груза 3000 снаряженного полуприцепа 900 Объем кузова, м3 4,5 Направление разгрузки назад Колея, мм 1970 Дорожный просвет, мм 270 Максимальная скорость, км/ч 20 Изготовитель – ОАО «Уманьферммаш» |  |
| Полуприцеп тракторный мод. 951210 Тяговый класс трактора 0,9; 1,4 Масса перевозимого груза, кг 3000 Колея, мм 2185 Дорожный просвет, мм 350 Конструктивная скорость, км/ч 35 Габаритные размеры, мм 5000х2900х1600 Изготовитель – ОАО «Ишимский машиностроительный завод» |  |
| Тракторный прицеп-емкость ПЕ-Ф-3,0 Тяговый класс трактора 1,4; 2 Масса, кг: перевозимого груза 3000 снаряженного прицепа 1000 Колея, мм 1500 Дорожный просвет, мм 400 Габаритные размеры, мм 3320х1825х2200 Изготовитель – ОАО «Уманьферммаш» |  |
| Полуприцеп самосвальный одноосный ПТС-СХ1-2 Тяговый класс трактора 0,6; 1,4 Масса, кг: перевозимого груза 2500 снаряженного полуприцепа 1040 Объем кузова, м3: с основными бортами 2,73 надставными 7,4 Угол подъема платформы, град. 50 Направление разгрузки на боковые стороны Колея, мм 1800 Дорожный просвет, мм 360 Конструктивная скорость, км/ч 35 Габаритные размеры, мм 3610х2465х2510 Изготовитель - ПО «Ташкентский тракторный завод» |  |
| Полуприцеп-шасси одноосный Н 623.01 Тяговый класс трактора 0,9; 1,4 Масса, кг: перевозимого груза 2500 снаряженного полуприцепа 395 Колея, мм 1800 Дорожный просвет, мм 360 Конструктивная скорость, км/ч 30 Габаритные размеры, мм 4390х2100х900 Изготовитель – ЗАО «Механический завод «Славянский» |  |
| Полуприцеп-шасси одноосный Н 563.01 Тяговый класс трактора 0,9; 1,4 Масса, кг: перевозимого груза 2500 снаряженного полуприцепа 270 Колея, мм 1800 Дорожный просвет, мм 350 Конструктивная скорость, км/ч 30 Габаритные размеры, мм 3770х2100х900 Изготовитель – ЗАО «Механический завод «Славянский» |  |
| Полуприцеп тракторный саморазгружающийся ПТТ-2 Тяговый класс трактора 0,9; 1,4 Масса, кг: перевозимого груза 2300 снаряженного полуприцепа 900 Объем кузова, м3: с основными бортами 2 надставными 3,5 Угол подъема платформы, град. 50 Максимальная скорость, км/ч 30 Габаритные размеры, мм 4600х1850х1450 Изготовитель – АООТ «Владимиртракторосервис» |  |
| Полуприцеп-контейнеровоз тракторный ПК-2 Тяговый класс трактора 0,6; 0,9 Масса, кг: перевозимого груза 2000 снаряженного полуприцепа 880 Грузоподъемность устройства для погрузки-разгрузки, кг 600 Дорожный просвет, мм 450 Габаритные размеры, мм 3900х2310х2000 Изготовитель – ВНИПТИМЭСХ |  |

| Прицеп универсальный одноосный Тяговый класс трактора 0,9 Масса, кг: перевозимого груза 2000 снаряженного прицепа 1000 Объем кузова, м3 10 Направление разгрузки назад Колея, мм 1970 Максимальная скорость, км/ч 16 Изготовитель – НПО «Нечерноземагромаш» |  |
| --- | --- |
| Тележка-трап самосвальная ТТС-Ф-2 Тяговый класс трактора 0,6; 0,9 Масса, кг: перевозимого груза 2000 снаряженной тележки 1350 Объем кузова, м3: с основными бортами 1,5 надставными 5 Угол подъема платформы, град. 50 Направление разгрузки назад Колея, мм 2100 Дорожный просвет, мм 300 Максимальная скорость, км/ч 20 Габаритные размеры, мм 4400х2500х2000 Изготовитель - ОАО «Уманьферммаш» |  |

Валочно-пакетирующие машины

| Машина валочно-пакетирующая МЛ-135 Вид движителя гусеничный Двигатель: модель ЯМЗ-238АМ2 мощность, кВт (л.с.) 165(224) объем, см3 14860 н.д.6300 Конструкционная масса, кг 23030 Конструктивная скорость, км/ч 5 Габаритные размеры, мм: 12180х3400х4200 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ООО «Экскаваторный завод «Ковровец» |  |
| --- | --- |
| Машина валочно-пакетирующая МЛ-119А.00/01/02 Вид движителя гусеничный Двигатель: модель ЯМЗ-238ГМ2 мощность, кВт (л.с.) 125(170) объем, см3 14860 н.д.6300 Конструкционная масса, кг 26250/25450/26950 Конструктивная скорость, км/ч 4,8 Габаритные размеры, мм: 12750х3150х3800 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ООО «Экскаваторный завод «Ковровец» |  |
| Машина валочно-пакетирующая МП-19А/19Б Вид движителя гусеничный Двигатель: модель А-01М / ЯМЗ-238ГМ2 мощность, кВт (л.с.) 95,5(130)/125(170) объем, см3 11150 / 14860 н.д.6300 Конструкционная масса, кг 24100 Конструктивная скорость, км/ч 2,4 Габаритные размеры, мм: 11600х3150х3190 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ООО «Лестехком» |  |

| Машина валочно-пакетирующая ВПМ с пильной шиной Вид движителя гусеничный Двигатель: модель ЯМЗ-238ГМ2 мощность, кВт (л.с.) 125(170) объем, см3 14860 н.д.6300 Конструкционная масса, кг 23500 Конструктивная скорость, км/ч 4 Габаритные размеры, мм: 11600х3100х3190 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ОАО «Йошкар-Олинский завод лесного машиностроения» |  |
| --- | --- |
| Машина валочно-пакетирующая ВПМ с секаторным оборудованием Вид движителя гусеничный Двигатель: модель ЯМЗ-238ГМ2 мощность, кВт (л.с.) 125(170) объем, см3 14860 Конструкционная масса, кг 23500 Конструктивная скорость, км/ч 2,4 Габаритные размеры, мм: 11600х3100х3190 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ОАО «Йошкар-Олинский завод лесного машиностроения» |  |
| Машина валочно-пакетирующая ЛП 60-01А Вид движителя гусеничный Двигатель: модель А-01МРИ мощность, кВт (л.с.) 95,5(130) объем, см3 11150 н.д.6300 Конструкционная масса, кг 24100 Конструктивная скорость, км/ч 4,4 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ОАО «Абаканский опытно-механический завод» |  |

| Машина валочно-пакетирующая ТЛГ 3-12 Вид движителя гусеничный Двигатель: модель СМД 20 Т4 мощность, кВт (л.с.) 88(120) объем, см3 6300 Конструкционная масса, кг 14600 Конструктивная скорость, км/ч 12 Габаритные размеры, мм 7450х2360х3700 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ООО «Онежский тракторный завод» |  |
| --- | --- |

Валочные и валочно-трелевочные машины

| Машина валочно-трелевочная ЛЗ-235 Вид движителя гусеничный Базовый трактор ТТ-4М (МТ-5) Двигатель: модель А-01МП мощность, кВт (л.с.) 99(135) объем, см3 11150 н.д.6300 Конструкционная масса, кг 17400 Конструктивная скорость, км/ч 10,2 Габаритные размеры, мм 8200х2700х3750 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ОАО «Красноярский завод лесного машиностроения» |  |
| --- | --- |
| Машина валочно-трелевочная ЛП-58 Вид движителя гусеничный Базовый трактор ТТ-4М -01 Двигатель: модель А-01М мощность, кВт (л.с.) 95,5(130) объем, см3 11150 н.д.6300 Конструкционная масса, кг 19900 Конструктивная скорость, км/ч 10 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ООО «Машиностроительный завод «Коммунар» |  |

| Машина валочно-трелевочная ЛП-49 Вид движителя гусеничный Базовый трактор ТТ-4 Двигатель: модель А-01МЛ мощность, кВт (л.с.) 81(110) объем, см3 11150 н.д.6300 Конструкционная масса, кг 17300 Конструктивная скорость, км/ч 12,8 Габаритные размеры, мм 7900х2800х3600 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ООО «Машиностроительный завод «Коммунар» |  |
| --- | --- |
| Машина валочно-трелевочная ВМ-4Б Вид движителя гусеничный Базовый трактор ТТ-4М Двигатель: модель А-01М мощность, кВт (л.с.) 95,5(130) объем, см3 11150 н.д.6300 Конструкционная масса, кг 17800 Конструктивная скорость, км/ч 10 Габаритные размеры, мм 7050х3000х3600 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ОАО «Абаканский опытно- механический завод» |  |
| Машина валочно-трелевочная ЛП-17 Вид движителя гусеничный Базовый трактор ТБ-1 Двигатель: модель СМД-14Б мощность, кВт (л.с.) 58,8(80) объем, см3 6300 Конструкционная масса, кг 12600 Конструктивная скорость, км/ч 12,8 Габаритные размеры, мм 7100х2690х3450 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ООО «Онежский тракторный завод» |  |

Валочно-сучкорезно-раскряжевочные машины

| Харвестер ТЛК 4-15 Вид движителя колесный Двигатель: модель ЯМЗ-236.М2 мощность, кВт (л.с.) 132(180) объем, см3 7120 Конструкционная масса, кг 15900 Конструктивная скорость, км/ч 32,2 Габаритные размеры, мм 8000х3120х3550 Категория самоходной машины D Изготовитель – ООО «Онежский тракторный завод» |  |
| --- | --- |
| Харвестер ЛП-19В Вид движителя гусеничный Двигатель: модель ЯМЗ-238ГМ2 мощность, кВт (л.с.) 125(170) объем, см3 14860 Конструкционная масса, кг 24100 Конструктивная скорость, км/ч 4 Габаритные размеры, мм 11600х3150х3190 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ОАО «Йошкар-Олинский завод лесного машиностроения» |  |
| Машина валочно-сучкорезно-раскряжевочная МЛ-152 Вид движителя гусеничный Двигатель: модель ЯМЗ-238ГМ2 мощность, кВт (л.с.) 125(170) объем, см3 14860 Конструкционная масса, кг 22000 Конструктивная скорость, км/ч 4,8 Габаритные размеры, мм 13500х3150х3175 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ООО «Экскаваторный завод «Ковровец»» |  |
| Машина валочно-сучкорезно-раскряжевочная МЛ-72 Вид движителя колесный Базовый трактор Т-151К Двигатель: модель СМД-62 мощность, кВт (л.с.) 121(165) объем, см3 9150 Конструкционная масса, кг 12500 Конструктивная скорость, км/ч 25 Габаритные размеры, мм 7900х3250х3900 Категория самоходной машины D Изготовитель – ООО «Велмаш-Сервис» |  |
| Харвестер МЛХ-424 Вид движителя колесный Двигатель: модель Д-260 мощность, кВт (л.с.) 114(148) объем, см3 7120 Конструкционная масса, кг 15900 Конструктивная скорость, км/ч 25,3 Габаритные размеры, мм 11200х3030х4150 Категория самоходной машины D Изготовитель – ПО «Минский тракторный завод» |  |
| Харвестер МЛХ-424 Вид движителя колесный Двигатель: модель Д-260.1 мощность, кВт (л.с.) 114(148) объем, см3 7120 Конструкционная масса, кг 15600 Конструктивная скорость, км/ч 29,5 Габаритные размеры, мм 11800х3035х4000 Категория самоходной машины D Изготовитель – ПО «Минский тракторный завод» |  |

| Харвестер МЛХ-1221 Вид движителя колесный Двигатель: модель Д-260.2 Turbo мощность, кВт (л.с.) 96(130) объем, см3 7120 Конструкционная масса, кг 5600 Конструктивная скорость, км/ч 32,6 Габаритные размеры, мм 8000х2400х3020 Категория самоходной машины С Изготовитель – ПО «Минский тракторный завод» |  |
| --- | --- |
| Харвестер «Амкодор-2551» Вид движителя колесный Двигатель: модель Д-260.1 мощность, кВт (л.с.) 109(148) объем, см3 7120 Конструкционная масса, кг 15000 Конструктивная скорость, км/ч 30 Габаритные размеры, мм 10250х2900х4000 Категория самоходной машины С Изготовитель – ОАО «Амкодор» |  |
| Харвестер «Амкодор-2535/2545» Вид движителя колесный Двигатель: модель Д-260.1 мощность, кВт (л.с.) 109(148) объем, см3 7120 Конструкционная масса, кг 11000/12000 Конструктивная скорость, км/ч 29,2 Габаритные размеры, мм 8800х2700х3760 Категория самоходной машины С Изготовитель – ОАО «Амкодор» |  |

Тракторы и машины трелевочные чокерные

| Машина лесная чокерная МЛ-138 Вид движителя гусеничный Двигатель: модель Д-442-24КИ мощность, кВт (л.с.) 103(140) объем, см3 7430 Конструкционная масса, кг 16500 Конструктивная скорость, км/ч 11,2 Габаритные размеры, мм 7900х2650х3300 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ООО «Экскаваторный завод «Ковровец»» |  |
| --- | --- |
| Машина трелевочная чокерная ТЛТ-100С Вид движителя гусеничный Двигатель: модель Deutz BF4M1013E мощность, кВт (л.с.) 97(130) объем, см3 4760 Конструкционная масса, кг 11100 Конструктивная скорость, км/ч 10,35 Габаритные размеры, мм 6000х2575х3000 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ООО «Онежский тракторный завод» |  |
| Машина трелевочная чокерная «Онежец-300» Вид движителя гусеничный Двигатель: модель Д-245-16Л-261 мощность, кВт (л.с.) 88(120) объем, см3 4750 Конструкционная масса, кг 12000 Конструктивная скорость, км/ч 10,35 Габаритные размеры, мм 6200х2490х3000 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ООО «Онежский тракторный завод» |  |
| Трелевщик чокерный ТЛТ-100А-06 (04) Вид движителя гусеничный Двигатель: модель Д-245-16Л-552 мощность, кВт (л.с.) 88(120) объем, см3 4750 Конструкционная масса, кг 12400 Конструктивная скорость, км/ч 11 Габаритные размеры, мм 6200х2760х3000 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ООО «Онежский тракторный завод» |  |
| Трелевщик чокерный ТЛТ-100А Вид движителя гусеничный Двигатель: модель Д-245-16Л мощность, кВт (л.с.) 88(120) объем, см3 4750 Конструкционная масса, кг 11000 Конструктивная скорость, км/ч 10,35 Габаритные размеры, мм 6000х2575х3000 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ООО «Онежский тракторный завод» |  |
| Трактор трелевочный ТДТ-55А-05 Вид движителя гусеничный Двигатель: модель Д-245Л мощность, кВт (л.с.) 77(105) объем, см3 4750 Конструкционная масса, кг 9300 Конструктивная скорость, км/ч 15,65 Габаритные размеры, мм 5850х2357х2560 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ООО «Онежский тракторный завод» |  |

| Трактор трелевочный ТДТ-55А Вид движителя гусеничный Двигатель: модель СМД-18Н.02 мощность, кВт (л.с.) 70 (95) объем, см3 6300 Конструкционная масса, кг 9600 Конструктивная скорость, км/ч 12,8 Габаритные размеры, мм 5850х2357х2560 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ООО «Онежский тракторный завод» |  |
| --- | --- |
| Трактор трелевочный Т-147-01 Вид движителя гусеничный Двигатель: модель А-01М мощность, кВт (л.с.) 95,5(130) объем, см3 11150 Конструкционная масса, кг 14945 Конструктивная скорость, км/ч 8,2 Габаритные размеры, мм 7030х2700х2957 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ОАО «Абаканский опытно-механический завод» |  |
| Машина трелевочная чокерная ТТ-4М КЛ Вид движителя гусеничный Двигатель: модель А-01М мощность, кВт (л.с.) 95,5(130) объем, см3 11150 Конструкционная масса, кг 14400 Конструктивная скорость, км/ч 10,2 Габаритные размеры, мм 6070х2700х2957 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ООО «Кировский завод лесного машиностроения» |  |

| Машина трелевочная МТЧ-4 Вид движителя гусеничный Двигатель: модель А-01М мощность, кВт (л.с.) 95,5(130) объем, см3 11150 Конструкционная масса, кг 14400 Конструктивная скорость, км/ч 10,2 Габаритные размеры, мм 6070х2700х2957 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ООО «Алтайлесмаш» |  |
| --- | --- |
| Трактор трелевочный ТТ-4М-23К Вид движителя гусеничный Двигатель: модель А-01М мощность, кВт (л.с.) 95,5(130) объем, см3 11150 Конструкционная масса, кг 14400 Конструктивная скорость, км/ч 10 Габаритные размеры, мм 6070х2750х2957 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ОАО «Красноярский завод лесного машиностроения» |  |
| Трактор ЛТ-157 Вид движителя колесный Двигатель: модель ЯМЗ-236 мощность, кВт (л.с.) 129(175) объем, см3 11150 Конструкционная масса, кг 8005 Конструктивная скорость, км/ч 31,6 Габаритные размеры, мм 5648х2520х3310 Категория самоходной машины D Изготовитель – ОАО «Харьковский тракторный завод» |  |

| Трактор трелевочный с рыхлительным оборудованием ТТ-4М-16 Вид движителя гусеничный Двигатель: модель А-01М мощность, кВт (л.с.) 95,5(130) объем, см3 11150 Конструкционная масса, кг 16920 Конструктивная скорость, км/ч 8,2 Габаритные размеры, мм 7977х2860х2957 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ОАО «Алттрак» |  |
| --- | --- |
| Трактор трелевочный с клинокорчевательным оборудованием ТТ-4М-17 Вид движителя гусеничный Двигатель: модель А-01М мощность, кВт (л.с.) 95,5(130) объем, см3 11150 Конструкционная масса, кг 16135 Конструктивная скорость, км/ч 8,2 Габаритные размеры, мм 8733х2870х2959 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ОАО «Алттрак» |  |
| Трактор трелевочный с корчевательно-собирательным оборудованием ТТ-4М-15 Вид движителя гусеничный Двигатель: модель А-01М мощность, кВт (л.с.) 95,5(130) объем, см3 11150 Конструкционная масса, кг 15733 Конструктивная скорость, км/ч 8,2 Габаритные размеры, мм 7350х2700х2957 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ОАО «Алттрак» |  |

| Трактор трелевочный с бульдозерным оборудованием ТТ-4М-07 Вид движителя гусеничный Двигатель: модель А-01М мощность, кВт (л.с.) 95,5(130) объем, см3 11150 Конструкционная масса, кг 15711 Конструктивная скорость, км/ч 10,2 Габаритные размеры, мм 7040х2860х2957 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ОАО «Алттрак» |  |
| --- | --- |
| Трактор трелевочный с толкателем ТТ-4М-04 Вид движителя гусеничный Двигатель: модель А-01М мощность, кВт (л.с.) 95,5(130) объем, см3 11150 Конструкционная масса, кг 14945 Конструктивная скорость, км/ч 10,2 Габаритные размеры, мм 7030х2700х2975 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ОАО «Алттрак» |  |
| Трактор трелевочный ТТ-4М Вид движителя гусеничный Двигатель: модель А-01М мощность, кВт (л.с.) 95,5(130) объем, см3 11150 Конструкционная масса, кг 14400 Конструктивная скорость, км/ч 10,2 Габаритные размеры, мм 6070х2700х2957 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ОАО «Алттрак» |  |

| Трактор трелевочный с гидронавеской ТТ-4М-06 Вид движителя гусеничный Двигатель: модель А-01М мощность, кВт (л.с.) 100(136) объем, см3 11150 Конструкционная масса, кг 14085 Конструктивная скорость, км/ч 10,2 Габаритные размеры, мм 6370х2700х2957 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ОАО «Алттрак» |  |
| --- | --- |
| Трактор трелевочный «Амкодор 2241» Вид движителя колесный Двигатель: модель Д-260.1 мощность, кВт (л.с.) 109(148) объем, см3 7120 Конструкционная масса, кг 12000 Конструктивная скорость, км/ч 31 Габаритные размеры, мм 6700х2900х3300 Категория самоходной машины С Изготовитель – ОАО «Амкодор» |  |
| Тягач трелевочный «Амкодор 2200» Вид движителя колесный Двигатель: модель Д-245 мощность, кВт (л.с.) 77(105) объем, см3 4750 Конструкционная масса, кг 9000 Конструктивная скорость, км/ч 36 Габаритные размеры, мм 5500х2200х2835 Категория самоходной машины С Изготовитель – ОАО «Амкодор» |  |

| Машина трелевочная «Беларус МЛ-127» Вид движителя колесный Двигатель: модель Д-245 мощность, кВт (л.с.) 77(105) объем, см3 4750 Конструкционная масса, кг 10220 Конструктивная скорость, км/ч 22,9 Габаритные размеры, мм 7200х2880х3190 Категория самоходной машины С Изготовитель – ПО «Минский тракторный завод» |  |
| --- | --- |
| Трактор трелевочный «Беларус ТТР-401» Вид движителя колесный Двигатель: модель Д-243 мощность, кВт (л.с.) 60(81) объем, см3 4750 Конструкционная масса, кг 4700 Конструктивная скорость, км/ч 33,4 Габаритные размеры, мм 5570х2085х2805 Категория самоходной машины С Изготовитель – ПО «Минский тракторный завод» |  |
| Машина трелевочная «Беларус МЛ-126» Вид движителя колесный Двигатель: модель Д-243 мощность, кВт (л.с.) 60(81) объем, см3 4750 Конструкционная масса, кг 8000 Конструктивная скорость, км/ч 26,2 Габаритные размеры, мм 7120х2880х31800 Категория самоходной машины С Изготовитель – ПО «Минский тракторный завод» |  |

| Трактор трелевочный «Беларус ТТР-401М» Вид движителя колесный Двигатель: модель Д-243 мощность, кВт (л.с.) 60(81) объем, см3 4750 Конструкционная масса, кг 4980 Конструктивная скорость, км/ч 20,4 Габаритные размеры, мм 5450х2150х2950 Категория самоходной машины С Изготовитель – ПО «Минский тракторный завод» |  |
| --- | --- |